Rámcová dohoda

PŘÍLOHA Č. 2

Technická specifikace OOPP

Objednatel stanovuje pro následující typy OOPP požadované množství v Katalogu OOPP (e-shopu) a jejich minimální technickou specifikaci. Dodavatelem dodávané zboží musí dále uvedenou technickou specifikaci splňovat anebo překračovat. V případě, že technická specifikace pro OOPP zde není stanovena, budou ochranné pomůcky pořizovány v technické specifikaci dle nabídky dodavatele.

* Obsahy balení v „ml” nebo gramáže jsou uváděny jako minimální požadované množství na 1 ks.

* U OOPP ochrana těla je požadováno pokrytí velikostí oděvů min. v rozsahu velikostí S – XL.

* U OOPP ochrana nohou je požadováno pokrytí velikostí obuvi v min. rozsahu velikostí 36-46.

* Pokud požaduje koncový uživatel nadměrnou / nestandardní velikost ze schváleného seznamu, může koncovému uživateli nabídnout Dodavatel jiné OOPP, které mu vyhovují velikostně za předpokladu, že mají odpovídající certifikaci a výše ceny takového OOPP splní stanovený finanční limit (SML Příloha č. 3).

| I. Ochrana rukou | Min. požadované množství v katalogu (e-shopu) |
| --- | --- |
| 1. | Ochranné rukavice zimní zimní zateplené rukavice materiál softshell nebo fleece pětiprsté dámské i pánské provedení (velikosti) min. životnost 24 měsíců | min. 3 produkty |
| 2. | Rukavice pracovní (kožené) materiálové složení kůže hovězinová štípenka nebo vepřovicová lícovka /kombinace hrubá bavlněná tkanina/ EN 420 (EN 388) min. životnost 24 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| 3. | Pracovní rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu Barva bílá a černá, velikosti 6 – 11 EN 388, EN 420 | min. 1 produkt |
| 4. | Jednorázové rukavice / latex - guma - nitril materiálové složení latex /guma nebo nitril/ bal. 100 ks EN 420 | min. 1 produkt |
| 5. | Včelařské rukavice z kůže z měkkého materiálu (např. z kůže kozinky) ochrana v oblasti zápěstí s látkovými návleky a zakončeny gumičkou min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| II. Ochrana hlavy |
| 1. | Čepice ochrana proti chladu pletená, pletená s fleecovou podšívkou nebo fleecová 100% akryl možné barvy zelená, modrá, šedá nebo kombinace min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty |
| 2. | Čepice kšiltová (ochrana proti slunci) ochrana proti slunci šestipanelová pletená 100% česaná bavlna zapínání mosazným klipem obšívané větrací otvory možné barvy zelená, červená, modrá min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty |
| 3. | Ochranná přilba Elektrická izolační schopnost min. do 440 Vac, ochrana v oblasti zápěstí 4 bodové textilní uchycení teplotní odolnost: -20 o C až +50 o C, EN 397 min. životnost 60 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| 4. | Včelařská ochranná kukla (klobouk) s plátěnou ochranou krku obličejová část vylisovaná z drátěné tkaniny plástový systém a náhlavní kříž min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| III. Ochrana očí |
| 1. | Ochranné sluneční brýle (UV-A, UV-B a UV-C) hmotnost maximálně 30 g měkký neklouzavý nosník měkké konce postranic ochrana UV-A, UV-B, UV-C UV400 mat. polykarbonát s proti mlžící úpravou norma EN 166 (EN 172) min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty |
| 2. | Ochranné brýle polykarbonátové čiré hmotnost maximálně 30 g EN 166 (EN 170) min. životnost 24 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| 3. | Ochranný štít štít s náhlavním křížem, PMMA (plexisklo), tloušťka min. 2 mm současné použití dioptrických brýlí, optická třída 2 rozměr min. 330 x 290 mm mechanická pevnost S EN 166 min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| IV. Ochrana dýchacích cest |
| 1. | Rouška, Filtrační polomaska (jednorázové) FFP2 Polypropylen EN 149:2001 (A1:2009) | min. 1 produkt |
| V. Ochrana sluchu |
| 1. | Zátkové chrániče sluchu polyuretanová pěna EN 352-2 | min. 1 produkt |
| 2. | Mušlové chrániče sluchu s polstrováním, tvarované i pro lesnický komplet útlum zvuku min. 25 dB EN 352-1 | min. 1 produkt |
| VI. Ochrana nohou |
| 1. | Obuv letní polobotka kombinovaná, trekkingová, materiál svršek prodyšný materiál, z hovězinové kůže kombinovaný s textilem podšívka z prodyšného textilního materiálu anatomická stélka dámské i pánské provedení (velikosti) norma EN ISO 20347 min. životnost 24 měsíců | min. 4 produkty |
| 2. | Obuv zimní obuv kotníková nebo vysoká, trekkingová svršek min. 2 mm silné kůže kombinovaný s voděodolnou membránou (Gore-tex) celoroční bez zateplení základní barva hnědá, černá nebo šedá dámské i pánské provedení (velikosti) norma EN ISO 20347 min. životnost 24 měsíců | min. 3 produkty |
| 3. | Obuv s protiskluzovou podrážkou do skladu sandál kožený s plnou špicí a páskem kolem paty materiál svršek přírodní useň podešev protiskluzová dámské i pánské provedení (velikosti) norma EN ISO 20347 min. životnost 36 měsíců | min. 1 produkt |
| 4. | Holínky vysoká holínka materiál PVC, NIT odolné proti živočišným a rostlinným tukům protiskluzová podešev černá, zelená, hnědá nebo kombinace dámské i pánské provedení (velikosti) norma EN ISO 20347 min. životnost 36 měsíců | min. 2 produkty |
| 5. | Holínky neoprenové vysoká holínka materiál pryž, vnitřní neopren protiskluzová podešev černá, zelená, hnědá nebo kombinace dámské i pánské provedení (velikosti) norma EN ISO 20347 min. životnost 36 měsíců | min. 1 produkt |
| 6. | Holínky potravinářské bílé nízká holínka Unisex materiál PVC/ nitril svršek odolný vodě protiskluzová podešev podrážka odolná olejům EN ISO 20347 min. životnost 36 měsíců | min. 1 produkt |
| 7. | Jednorázové návleky na boty PVC 100% PE velikost uni | min. 1 produkt |
| 8. | Ochranný PVC nízký návlek na obuv s podrážkou velikost uni | min. 1 produkt |
| VII. Ochrana těla |
| 1. | Bunda letní nepromokavá softshelová bunda odolná proti dešti a větru kapuce v límci nebo odnímatelná zátěr, větrací mřížka odolnost materiálu proti průniku vody min. 10.000 mm vodního sloupce paropropustnost min. 3.000g/m2/24h dámské i pánské provedení (velikosti) min. životnost 24 měsíců | min. 3 produkty pánské a min. 3 produkty dámské |
| 2. | Bunda zimní softshellová bunda zateplená, nebo zimní bunda s fleecovou vložkou odolná proti vodě a větru odnímatelná kapuce nebo kapuce v límci větrání v podpaží nastavitelná manžeta rukávů odolnost materiálu proti průniku vody min. 10.000 mm vodního sloupce paropropustnost min. 3.000g/m2/24h dámské i pánské provedení (velikosti) min. životnost 24 měsíců | min. 3 produkty pánské a min. 3 produkty dámské |
| 3. | Vesta zateplená zateplená vesta, odolná proti větru materiál: polyester nebo kombinace s fleece zátěr, větrací mřížka 100% polyester, izolační výplň polyester odolnost materiálu proti průniku vody min. 2.000 mm vodního sloupce paropropustnost min. 3.000g/m2/24h EN ISO 13688 reflexní prvky dámské i pánské provedení (velikosti) min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty unisex nebo min. 2 produkty pánské a min. 2 produkty dámské |
| 4. | Kalhoty pracovní letní kalhoty do pasu pevný pas s poutky na opasek minimálně 2 kapsy materiál: nylon/Spandex dámské i pánské provedení (velikosti) min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty pánské a min. 2 produkty dámské |
| 5. | Voděodolný oblek voděodolný oděv kalhoty v pase do gumy blůza 3/4 s kapucí v límci zapínání na zip materiál min. 0,18 mm polyester / PVC EN 340 min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| 6. | Pracovní plášť dlouhý rukáv 100% bavlna EN ISO 13688 velikost 44 – 64 min. životnost 36 měsíců | min. 1 produkt pánská a min. 1 produkt dámská |
| 7. | Kombinéza jednorázová s kapucí materiál/mikroporézní netkaná textilie, polypropylen + polyetylen Elastické zakončení kolem zápěstí, kotníků, obličeje a pasu velikost M-XL jednorázové EN 13034+A1, EN ISO 13982–1, EN 1073–2, EN 1149–5, EN 14126 UNISEX | min. 1 produkt |
| 8. | Reflexní vesta (žlutá, oranžová) výstražná vesta zapínání na suchý zip materiál 100% polyester EN ISO 20471 min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| VIII. Čistící a desinfekční prostředky, ostatní |
| 1. | Krém na boty (leštidlo 250 g) obsah min. 250g | min. 1 produkt |
| 2. | Impregnační sprej na obuv (200 ml) 200ml | min. 1 produkt |
| 3. | Impregnační sprej na oděvy (400 ml) 400ml | min. 1 produkt |
| 4. | Opalovací krém (mléko) ochranný faktor minimálně 20 ochrana před slunečním zářením UVA a UVB | min. 1 produkt |
| 5. | Hydratační ochranný krém na ruce (100 ml) ochranný hydratační krém na suchou a odmaštěnou pokožku | min. 1 produkt |
| 6. | Dezinfekční gel na ruce (100 ml) hydratační ochranný krém na ruce s preventivním protibakteriálním účinkem ČSN EN 14476+A2, ČSN EN 13727+A2, | min. 1 produkt |
| 7. | Rychlá alkoholová desinfekce rukou (100 ml) alkoholová dezinfekce rukou, tekutý dezinfekční prostředek nebo gel registrovaný biocidní přípravek účinnost baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní | min. 1 produkt |
| 8. | Sprej na ochranu proti hmyzu (100 ml) sprej na ochranu kůže proti klíšťatům, komárům, mouchám, blechám, muchničkám, ovádům (Repelentní sprej OFF, 100 ml). | min. 1 produkt |
| 9. | Nízko-alkoholové desinfekční ubrousky (100 ks) | min. 1 produkt |
| 10 | Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, vody (1 l) tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody dezinfekční, univerzální, antibakteriální (bakterie, viry, řasy a nižší houby) všechny typy povrchu | min. 1 produkt |
| IX. OSTATNÍ DOPLŇKY |
| 1. | LED svítilna 3W světelný tok 150 lm tělo hliníkové 3W LED- možnost přepínání 50%, 100%, blikání- vysoká svítivost, životnost: 50 000 hodin napájení: 3 x AAA (mikrotužka) doba svícení: 24 hodin | min. 1 produkt |
| 2. | Reflexní pásek, žlutý výstražný zaklapovací pásek s kovovým pérem barva signální žlutá EN 13356:2001 | min. 1 produkt |

-Konec přílohy-